Comportamento corretto NELL’USO DELLA TRATTRICE

- Leggere ed osservare attentamente quanto indicato sul libretto d’uso e di manutenzione fornito dal costruttore e seguire scrupolosamente i programmi di manutenzione

- Spegnere il motore e disinserire la chiave in caso di necessità di intervento sulla macchina.Gli organi in movimento devono essere fermi

- Attenzione alle inerzie degli organi in movimento

- Prestare attenzione e stare lontani dalle superfici calde quali motore e collettore di scarico dei gas

- Verificare sempre, soprattutto in caso di trattrici con arco di protezione abbattibile, che tale arco sia posizionato e bloccato in posizione di sicurezza.

- Utilizzare sempre le cinture di sicurezza

Inoltre:

- controllare lo stato di usura dei pneumatici e sostituirli se deteriorati

- valutare le massime pendenze affrontabili considerando le asperità del terreno e per l’accoppiamento trattrice-attrezzo rispettare gli sbalzi massimi ammessi e i carichi verticali previsti dal costruttore -  utilizzare sempre appropriate zavorre

- agire sempre con gradualità sui freni e mantenerli sempre in perfetta efficienza; tenere accoppiati i pedali dei freni, per evitare pericolosi sbandamenti

- controllare lo stato di usura dei pneumatici e sostituirli se deteriorati

- fare attenzione in presenza di fossati, dislivelli e terreni sconnessi

- scollegare e collegare eventuali attrezzi solo su terreno pianeggiante e dopo avere frenato la trattrice

- scegliere i metodi di lavorazione adatti in funzione della pendenza e dello stato del terreno

- nelle discese, mantenere il cambio inserito su un basso rapporto

- prestare particolare attenzione quando si scende dalla trattrice: disinserire la presa di forza – spegnere il motore – disinserire la chiave. Stazionando sul campo, in particolare, spegnere il motore lasciando inserita la marcia ed azionare il freno a mano.

- essere prudenti nella conduzione, soprattutto in terreni sconnessi; in caso di terreni in pendenza, operare nel senso delle linee di massima pendenza

Cosa evitare assolutamente

- utilizzare trattrici senza arco di protezione antiri-baltamento e senza cinture di sicurezza allacciate

-  affrontare le curve in velocità

-  operare con velocità eccessive

-  fare svolte sul terreno in pendenza  seguendo le linee di livello (es.: aratura a rintocchino)

- operare in condizioni di eccessiva pendenza o di condizioni critiche del terreno

- (Attenzione al collegamento con atomizzatori: La macchina diventa estremamente instabile per effetto dello spostamento del liquido all’interno del serbatoio privo di diaframmi)

- Di caricare altre persone sulla trattrice se non è consentito dalla carta di circolazione ed esiste l’apposito sedile

- Di lasciare la macchina incustodita con le chiavi inserite nel quadro di accensione (se inavvertitamente qualcuno dovesse riavviare il motore con la presa di forza inserita potrebbero verificarsi pericolosi infortuni alle persone vicine ed alle attrezzature

Inoltre evitare:

- di cambiare bruscamente direzione, specie nel passaggio in retromarcia e quando si hanno attrezzature di tipo portato (es.: muletti con il carico)

- di disinserire il cambio, posizionandolo in folle, nelle discese

- di lasciare il motore in moto quando si scende dalla trattrice per regolazioni delle macchina portate o trainate

- di caricare altre persone sulla trattrice se non è consentito dalla carta di circolazione e se non esiste l’apposito sedile

- l’eccessiva confidenza con il mezzo.

IL SOTTOSCRITTO …………………………………………………….OPERAIO AGRICOLO DELLA DITTA……………………………………………………………………….DICHIARA DI AVER RICEVUTO, AL MOMENTO DELL’INIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO, TUTTE LE INFORMAZIONI RIGUARDANTI I RISCHI CONNESSI ALL’USO DI TRATTORI E ATTREZZI PORTATI/SEMIPORTATI.

DICHIARA ALTRESI’ DI AVER RICEVUTO I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PREVISTI QUANDO SI OPERA CON MEZZI MECCANICI.

DATA…………………………………………..

In Fede