USO CORRETTO DEL DECESPUGLIATORE

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA ATTENZIONE:

Prima di Iniziare

· Leggete attentamente tutte le istruzioni ed i consigli esposti in questo manuale prima d'iniziare ad operare.

· Il decespugliatore deve essere usato esclusivamente per tagliare erbe, arbusti e cespugli.

· Deve essere utilizzato solo da persone adulte e ben istruite sul suo funzionamento da un responsabile qualificato o dal vostro rivenditore.

· Entro il raggio di lavoro di 15 metri non devono esserci né persone, né animali o oggetti danneggiabili.

· Quando lavorate siate sempre in buone condizioni fisiche, riposati, fuori dall'influsso di alcool, droghe o farmaci.

· Lavorate solo in condizioni di buona visibilità e di luce naturale.

· Usate sempre indumenti di lavoro idonei, e adeguati strumenti di protezione: tute di lavoro aderenti, scarpe pesanti, guanti casco protettivo etc.

· Indossate sempre occhiali di protezione o visiera, cuffie antirumore o tappi auricolari.

· Non utilizzate mai organi di taglio e utensili rotti o usurati, deformati, con ammaccature, incrinature.

· Non avviate o tenete in moto il decespugliatore in ambienti chiusi.

· Miscelate e maneggiate il combustibile all'aperto, con motore spento e lontani da ogni fonte di

calore, scintille o fiamme. Durante tali operazioni non fumate.

· Tutti gli interventi di manutenzione, riparazione, sostituzione di componenti devono essere effettuati sempre a motore spento e con organi di taglio fermi.

· Tutti i sistemi di sicurezza della macchina, nonché l'equipaggiamento di protezione, devono essere mantenuti operativi durante tutto il periodo di utilizzo del decespugliatore.

· Fate attenzione agli effetti delle vibrazioni. Interrompete spesso il lavoro con brevi pause dì riposo.

· Fate attenzione che lo sminuzzamento di erbe ed arbusti generano emissione di "aerosol" che possono causare allergie.

ASSICURATEVI INOLTRE ...

di essere bene attrezzati con idoneo vestiario ed adeguati strumenti di protezione prima d'iniziare ad operare.

In particolare:

Indumenti: Evitate di indossare camicioni o indumenti slacciati. Evitate gioielli, anelli, oggetti vari come cravatte, scarpe o simili che potrebbero essere trattenuti dai rami delle siepi o dalle parti in movimento della macchina.

Calzate scarpe da lavoro chiuse o stivali alti dotati di suola antisdrucciolo (evitate di essere scalzi, d'indossare ciabatte o scarpe aperte basse).

Mettetevi il casco protettivo ogniqualvolta esiste il rischio di contatto con oggetti che cadono durante i lavori di pulitura di sterpaglie ad altezza d'uomo.

Sono inoltre indispensabili, per una efficace protezione del viso e degli occhi, la visiera e/o gli occhiali antiappannanti; portateli sempre!

Proteggetevi anche l'udito mediante l'uso di cuffie antirumore o tappi auricolari.

Usate sempre guanti da lavoro resistenti ai piccoli urti o tagli soprattutto causati dal maneggio di lame, coltelli, o parti taglienti.

A cura dell’Ufficio Tecnico della Confagricoltura Catanzaro e di Confagri Service Catanzaro srl