USO CORRETTO DELLA MOTOSEGA

1. Non utilizzare mai la motosega se siete stanchi, ammalati, agitati, o sotto l’effetto di medicinali che possono indurre sonnolenza o di alcol o droghe

2. Indossare scarpe di sicurezza, abiti da lavoro aderenti e dispositivi di protezione per la testa, gli occhi e le orecchie.

3. Mantenete la catena sempre affilata e la motosega, incluso il sistema Antivibrante, sempre in buone condizioni. Una motosega con componenti allentati, aumenta le vibrazioni.

4. Tutte le precauzioni summenzionate non garantiscono la prevenzione dal fenomeno della sindrome del tunnel carpale. Si raccomanda a chi fa uso frequente di motoseghe di controllare periodicamente mani e dita

5. Prestare la massima attenzione nel maneggiare la benzina. Asciugare ogni eventuale spargimento ed allontanare la motosega almeno a 3 metri dal punto di rifornimento prima di avviare il motore

6. Eliminare qualsiasi sorgente di scintille o fiamme (ad es., sigarette, fiamme libere o evitare lavori che possono produrre scintille) nelle zone in cui il carburante viene miscelato, versato o immagazzinato.

7. Non fumare mentre maneggiate il carburante o utilizzate la motosega.

8. Non consentire ad altri di avvicinarsi alla motosega quando avviate il motore o mentre state eseguendo operazioni di taglio. Eventuali spettatori devono restare ad una distanza di almeno 10m quando avviate il motore o vi accingete ad usare la motosega

9. Non iniziare mai le operazioni di taglio prima di avere una zona di lavoro libera, un punto di appoggio sicuro e una via di fuga programmata per proteggersi da un eventuale albero in caduta.

10. Afferrare sempre la motosega saldamente con entrambe le mani quando il motore è in funzione. Adottare una presa ferma con il pollice e le dita che circondano l’impugnatura della motosega.

11. Mantenere sempre tutte le parti del vostro corpo a distanza dalla catena durante il funzionamento del motore.

12. Prima di avviare il motore assicurarsi che la catena non entri in contatto con nessun oggetto.

13. Spostare sempre la motosega a motore fermo, con la barra di guida e la catena rivolti verso la parte posteriore e il silenziatore ad una certa distanza dal vostro corpo.

14. Controllare sempre la motosega prima di ogni uso per verificare che non vi siano parti danneggiate, allentate o usurate. Non adoperare mai una motosega danneggiata, mal regolata o che non sia completamente e saldamente assemblata. Accertarsi che la catena si fermi quando la leva acceleratore viene rilasciata.

15. Tutte le operazioni di manutenzione che non figurano sul libretto di istruzioni operatore devono essere effettuate da personale qualificato per la manutenzione di queste attrezzature (p.es. se vengono utilizzati utensili non idonei per smontare il volano o per tenere fermo il volano mentre si smonta la frizione, possono verificarsi danni strutturali con la conseguente possibile disintegrazione del volano medesimo)

16. Arrestare il motore prima di appoggiare l’attrezzatura al suolo.

17. Prestare la massima attenzione quando si tagliano rami o arbusti di piccole dimensioni in quanto tale materiale potrebbe venire impigliato nella catena ed essere scagliato verso l’utilizzatore con conseguente perdita di

18. Quando si taglia un grosso ramo in tensione, fare attenzione al movimento di ritorno e a non essere colpiti quando verrà rilasciata la tensione nelle fibre di legno.

19. Non effettuare mai operazioni di taglio in condizioni di vento forte, cattivo tempo con visibilità insufficiente o in condizioni di basse o alte temperature. Controllare sempre l’albero affinché eventuali grossi rami secchi non possano cadere durante le operazioni di abbattimento.

20. Mantenere le impugnature asciutte e pulite da olio o miscela di carburante.

21. Usare la motosega solo in zone ben ventilate. Non avviare mai il motore in ambienti chiusi. I gas di scarico contengono monossido di carbonio molto pericoloso.

22. Non usare la motosega per tagliare un albero prima di aver ricevuto le istruzioni e la formazione necessaria per tale operazione.

23. Protezione contro il contraccolpo. E’ un movimento verso l’alto della barra di guida che si verifica quando la catena all’estremità della barra di guida tocca inavvertitamente un oggetto. Ne possono derivare pericolose perdite di controllo della motosega.

A cura dell’Ufficio Tecnico della Confagricoltura Catanzaro e di Confagri Service Catanzaro srl